## Slide 1: Sistema de Detecção de Falhas em Máquinas Industriais
Técnicas de prototipagem - Prof. Moacy
Icaro Mendes
João Marcos

## Slide 2: Sumário
Introdução
Metodologia
Coleta dos dados
Processamento dos dados
Treinamento dos modelos
Implementação no STM32
Resultados e análises
Conclusão

## Slide 3: Introdução
Neste projeto, desenvolvemos um Sistema de Detecção de Falhas para aplicações industriais, utilizando aprendizado de máquina embarcado.
O objetivo foi detectar falhas mecânicas através da análise das vibrações de um motor usando um STM32 e um sensor MPU6050.
Para isso, utilizamos a ferramenta NanoEdge AI Studio, que permitiu a criação de um modelo inteligente de detecção de anomalias.
O sistema foi validado com testes práticos e obteve 100% de precisão na detecção de falhas.

## Slide 4: O projeto foi dividido em três etapas principais: Coleta de Dados: Foram utilizados dois coolers de CPU: um em estado normal e outro com peso (porcas metálicas) nas pás para simular falhas. A coleta foi realizada com um STM32F103CBT6 operando a 72 MHz, utilizando MPU6050 via I2C a 400 kHz. Treinamento do Modelo: Os dados coletados foram salvos em formato CSV, processados em Python e treinados no NanoEdge AI Studio. Foram usadas 500 linhas de dados normais e 500 linhas de dados anômalos para treinar o modelo de IA. Validação e Testes: A biblioteca gerada pelo NanoEdge AI Studio foi integrada ao STM32, e os testes foram realizados em tempo real. Metodologia

## Slide 5: Metodologia
O STM32F103CBT6 e os coolers usados.

## Slide 6: Coleta de dados
Para capturar os dados de vibração dos coolers, utilizamos o MPU6050 para registrar os valores de aceleração nos eixos X, Y e Z. Formato de captura dos dados: linha 1 - x0 y0 z0 x1 y1 z1 ... x255 y255 z255
linha 2 - x0 y0 z0 x1 y1 z1 ... x255 y255 z255
...
linha N - x0 y0 z0 x1 y1 z1 ... x255 y255 z255
Foram capturadas 500 linhas de dados normais e 500 linhas de dados anômalos
Desafio: Tivemos problemas com a interface serial do NanoEdge AI, então criamos um script Python para processar os dados e formatá-los corretamente.

## Slide 7: Processamento de dados
Os dados foram filtrados e corrigidos com um script Python, que:
Armazenou os dados no formato correto (CSV)
Removeu linhas corrompidas ou com valores incompletos
Organizou os dados para facilitar o treinamento no NanoEdge AI Studio
Após a preparação dos dados, realizamos o treinamento do modelo (Benchmark) para encontrar a melhor configuração para a detecção de anomalias.

## Slide 8: Treinamento do modelo
O treinamento foi realizado usando a ferramenta NanoEdge AI Studio, na opção "Anomaly Detection".
Configuração do treinamento:
  500 amostras normais + 500 amostras anômalas
  Benchmark para encontrar o melhor modelo
Geração da Biblioteca: Após o treinamento, a ferramenta gerou a biblioteca NanoEdge AI, que foi integrada ao STM32CubeIDE para inferência em tempo real

## Slide 9: Implementação no STM32
Após o treinamento, a biblioteca gerada foi carregada no STM32F103CBT6 utilizando o STM32CubeIDE.
Configuração do Microcontrolador:
  CPU: 72 MHz
  I2C: 400 kHz (para comunicação com o MPU6050)
  UART: 115200 bps (para exibir os resultados)
  GPIOB2: Configurado como saída digital para LED indicador
Critério de Detecção de Anomalias:
  O modelo retorna um índice de similaridade (%)
  Se a similaridade < 70% → Anomalia detectada e o LED acende
  Se a similaridade ≥ 70% → Comportamento normal e o LED apaga

## Slide 10: Implementação no STM32
Saídas da porta serial indicando o funcionamento adequado e funcionamento anômalo.

## Slide 11: Resultados e análises
Principais Resultados Obtidos:
Precisão: O modelo obteve 100% de acerto, superando a expectativa inicial de 95%.
Tempo de Resposta: Embora o esperado fosse 200 ns, os testes mostraram um tempo real de no máx 1,5 segundos.
Consumo de Recursos:
  RAM: 1.2KB de 20KB
  Flash: 6.8KB de 64KB
Observação: O tempo de resposta pode ter sido afetado pela latência da comunicação I2C e processamento do STM32.

## Slide 12: Conclusão
Este projeto demonstrou com sucesso a capacidade do aprendizado de máquina embarcado para a detecção de falhas mecânicas.
Principais Conquistas:
Alta precisão (100%) na detecção de anomalias
Implementação eficiente no STM32F103CBT6
Sistema capaz de rodar de forma autônoma sem necessidade de conexão externa
Próximos Passos:
Otimizar o tempo de resposta do sistema
Explorar novas técnicas para reduzir consumo de energia
Expandir o uso para outros tipos de falhas industriais